## Descriptif type FLW VEC (désenfumage, entrée d’air basse, ventilation naturelle)

## FLW VEC

La fonction désenfumage sera assurée par des DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) du type FLW VEC de la société AGORA-SODESI.

Le FLW VEC est un DENFC CE à énergie électrique au sens de la norme EN 12101-2 composé:

- d’un cadre aluminium à Rupture de Pont Thermique

- de lames isolantes épaisseur 40 mm qui pivotent horizontalement ou verticalement sans cadre ouvrant apparent de l’extérieur permettant une surface entièrement vitrée ; en triple vitrage ; entraînées par une transmission à crémaillère invisible qui synchronise parfaitement les lames, seul le moteur sera visible en applique sur un montant.

- Manœuvre par moteur électrique ouverture et fermeture de type B – RE 1000 + 10000

- Finition aluminium anodisée teinte naturelle/laquée suivant nuancier RAL (teinte au choix de l’architecte), avec/sans contacts de position.

- Etanchéité assurée par des joints brosse entre les lames et par le cadre dormant